| Nazwa i adres Wykonawcy dopuszcza się czytelny odcisk pieczęci |  |
| --- | --- |
|  | ZESTAWIENIE KOSZTÓW |

| KOSZTORYS OFERTOWY REMONT DROGI GMINNEJ NR 376009T W KM 1+224 - 2+670 |
| --- |
| Nr | Podstawa | Opis | Jedn. | Ilość | Krotn. | Cena jedn. | Wartość |
| [A] | [B] | [C] | [D] | [E] | [F] | [G] | [H=ExFxG] |
| 1 | Element | REMONT DROGI GMINNEJ NR 376009T W KM 1+224 - 2+374 |  |  |  |  |  |
| 1.1 | KNNR 1/111/1 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie równinnym 2,670-1,224=1,45 | km | 1,45 | 1 |  |  |
| 1.2 | SEK 601/103/4 (2) | Frezowanie nawierzchni asfaltowych na zimno przy użyciu frezarki "Wirtgen·W1000C" z odwiezieniem kory asfaltowej na place składowe, frezowanie na głębokości 4·cm, samochód 10,0-15,0·t Pofrez (destrukt) asfaltowy do wbudowania w pobocza pozostała ilość do odwozu do 5·km jezdnia : 1150*4,0=4 600,00 zjazd posesyjny : (6,2+16,0)*0,5*6=66,60 | m2 | 4666,6 | 1 |  |  |
| 1.3 | KNR 231/1402/5 (1) | Ścinanie poboczy mechanicznie, grubości do 10·cm, nakłady podstawowe 1150*2*0,5=1 150,00 | m2 | 1150 | 1 |  |  |
| 1.4 | KNKRB 6/803/2 | Rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej, podsypka cementowo - piask., ręcznie przebrukowanie zjazdu (9,10+5,20)*0,5*4,0=28,60 | m2 | 28,6 | 1 |  |  |
| 1.5 | KNR 231/1402/5 (2) | Ścinanie poboczy mechanicznie, grubości do 10·cm, dodatek za każde dalsze rozpoczęte 0,5·km transportu ponad 1·km 1150*0,5*2=1 150,00 | m2 | 1150 | 8 |  |  |
| 1.6 | AT 3/202/1 | Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno, podbudowa tłuczniowa lub z gruntu stabilizowanego cementem, zużycie emulsji 0,8·kg/m2 1150*4,0=4600,00 | m2 | 4600 | 1 |  |  |
| 1.7 | KNNR 6/308/3 (4) | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa wiążąca), mieszanka asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 6·cm, masa grysowo-żwirowa, samochód 5-10·t 1150*4,0=4 600,00 | m2 | 4600 | 1 |  |  |
| 1.8 | AT 3/202/2 | Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno, podbudowa lub nawierzchnia betonowa/bitumiczna, zużycie emulsji 0,5·kg/m2 1150*4,0=4 600,00 | m2 | 4600 | 1 |  |  |
| 1.9 | KNNR 6/309/2 (2) | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa ścieralna), mieszanka asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 4·cm, masa grysowa, samochód 5-10·t jezdnia : 1150*4=4 600,00 zjazd posesyjny : (6,2+16,0)*0,5*6=66,60 | m2 | 4666,6 | 1 |  |  |
| 1.10 | KNR 231/202/9 analogia | Nawierzchnie żwirowe, warstwa jezdni górna, rozścielane mechanicznie, grubość warstwy po zagęszczeniu 8·cm Pobocza z destruktu asfaltowego 1150*2*0,5=1 150,00 | m2 | 1150 | 1 |  |  |
| 1.11 | KNR 231/202/10 analogia | Nawierzchnie żwirowe, warstwa jezdni górna, rozścielane mechanicznie, dodatek za każdy dalszy 1·cm grubości warstwy Pobocza z destruktu asfaltowego 1150*2*0,5=1 150,00 | m2 | 1150 | 1 |  |  |
| 1.12 | KNKRB 6/301/6 | Nawierzchnie z kostki kamiennej na podsypce cementowo - piask., kostka nieregularna wys. 10 cm przebrukowanie zjazdu 28,60=28,60 | m2 | 28,6 | 1 |  |  |
| 2 | Element | REMONT DROGI GMINNEJ NR 376009T W KM 2+374 - 2+670 |  |  |  |  |  |
| 2.1 | KNNR 6/113/1 | Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa dolna, po zagęszczeniu 15·cm 296*5,0=1 480,00 | m2 | 1480 | 1 |  |  |
| 2.2 | KNNR 6/113/4 | Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, po zagęszczeniu 8·cm 296*5,0=1 480,00 | m2 | 1480 | 1 |  |  |
| RAZEM NETTO |  |
| VAT 23% |  |
| RAZEM BRUTTO |  |

| Miejscowość, data | Imię i nazwisko osoby (osób) upoważnionej do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy | Podpis osoby upoważnionej |
| --- | --- | --- |